Łódź, dn. 01.10.2014r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (POWYŻEJ 14 tys. EURO)

- Zamawiający

Paweł Cendrowicz, Wojciech Janas Spółka Jawna PAWOTEX

93 - 492 Łódź, ul. Pokładowa 17

NIP: 726 012 87 81

Regon: 004275811

- Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 1-5, 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2010r. nr 113, poz. 759 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

- Tytuł projektu, realizowanego w ramach III osi priorytetowej  RPO WŁ

„Wzrost konkurencyjności firmy Pawotex poprzez zakup innowacyjnych urządzeń linii produkcyjnej do szybkobieżnego podawania i wykrawania otworów w taśmach stalowych”

- Nazwa osi priorytetowej i działania w ramach których realizowany jest projekt

III Oś priorytetowa RPO WŁ: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość

Działanie III.2 : Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Zakup linii produkcyjnej do szybkobieżnego podawania i wykrawania otworów w taśmach stalowych i obejmuje:

- Odwijak taśmy. Konstrukcja odwijaka zapewnia rozwijanie taśmy z kręgu oraz tworzenie zwisu kompensującego pomiędzy odwijakiem a podajnikiem taśmy. Parametry techniczne:

  - średnica wewnętrzna: 450-650mm

  - nośność maksymalna: 1000 kg

  - grubość blachy maksymalna: 2 mm

  - szerokość blachy maksymalna: 200 mm

  - napęd:

a. poprzez silnik elektryczny

lub

b. napęd z opcją hamowania, gdzie rozwijanie taśmy realizowane jest przez pociągacz.

- Prasa szybkobieżna z napędem hydraulicznym. Prasa powinna być wyposażona w napęd szybkobieżny o małym skoku z pompą hydrauliczną. Prasa przeznaczona jest do otworowania taśm stalowych lub taśm wykonanych  z innych metali z dużą wydajnością oraz niespotykaną w maszynach poprzednich generacji precyzją wykonywania zaprogramowanych ruchów tłoka współpracującego z wykrojnikiem o specjalnym wykonaniu. Napęd hydrauliczny zapewnia stabilność zadanych parametrów pracy. Parametry techniczne:

  - liczba skoków 0-400/ min

  - nacisk: 250 kN

  - skok maksymalny: 0-20mm

- Podajnik taśmy. Podajnik łączy zaawansowaną technologię sterowania serwonapędów z wytrzymałą konstrukcją mechaniczną. Podajniki skokowe z serwomechanizmem posiadają nowoczesny sposób sterowania. Konstrukcja umożliwia programowanie wielkości posuwu podawanej taśmy. Sterownik utrzymuje rygorystycznie dokładność posuwu i bardzo dużą prędkość pracy. Parametry techniczne:

  - szerokość blachy maksymalna: 200mm

  - grubość blachy maksymalna: 2 mm

  - dokładność podawania: ± 0,025 mm

  - siła uciągu: ok. 210 N

- Elektroniczny kontroler zwisu. Konstrukcja pozwala kontrolować wielkość zwisu kompensującego pomiędzy odwijakiem a podajnikiem taśmy. Parametry techniczne:

  - tryb pomiaru: ciągły

  - metoda pomiaru: laserowa

  - sterowanie elektroniczne zintegrowane z elektryczną instalacją sterującą.

- Wykrojnik. Konstrukcja wykrojnika o specjalnym wykonaniu uwzględnia pracę przy wysokiej dynamice ruchów posuwisto - zwrotnych. Przystosowany do pracy z prasą o szybkobieżnym napędzie. Zawansowane materiały stempli i matrycy odporne na przeciążenia cieplne wynikające z wysokiej częstotliwości suwów. Parametry techniczne:

  - czas przesuwu taśmy tp = 0,1 sek.

  - skok: 6-10 mm

  - grubość taśmy: max.2 mm

  - układ smarowania taśmy

- Elektryczna instalacja sterująca wszystkimi elementami linii. Dostosowana do współpracy z istniejącym sterowaniem i systemem bezpieczeństwa maszyn. Obecnie stosowany w firmie Pawotex system składa się m.in. ze sterownika f-my Schneider, panelu sterującego dotykowego Magelis, wyłącznika bezpieczeństwa linkowego f-my Schneider oraz wyłączników bezpieczeństwa przyciskowych zgodnych z normą „Bezpieczeństwo maszyn, wyposażenie elektryczne maszyn” PN-EU 60204-1 ze stycznia 2010.

- Stół odbiorczy. Parametry techniczne:

  - sterowanie stołu elektryczne

  - konstrukcja umożliwiająca składanie profili w pakiety o różnej ilości sztuk

  - konstrukcja i sterowanie przystosowane do pracy w linii szybkobieżnej.

- Opis sposobu obliczania ceny

- kryterium C - cena

najniższa cena

ilość pkt. dla kryterium C = -------------------------  x 100% x 100

rozpatrywana cena

- Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez Wykonawców cenę brutto w złotych (w sytuacji, gdy Wykonawca nie nalicza podatku VAT Zamawiający przyjmie do oceny cenę netto w złotych);

- w przypadku podania przez Wykonawców ceny w innej walucie niż obowiązująca na terenie RP, zostanie ona przeliczona na PLN po średnim kursie NBP z ostatniego dnia wpływania ofert wskazanego w ogłoszeniu;

- Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku;

- za najkorzystniejszą ofertę uważa się tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów przyznawanych wg opisanego kryterium

- Opis kryterium, którym Beneficjent będzie kierował się przy wyborze najkorzystniejszej oferty wraz z podaniem znaczenia  kryteriów

C – cena (ranga kryterium 100%)

- Termin wykonania zamówienia

Preferowany termin wykonania zamówienia to 15.04.2014 r. Oferty, w których termin realizacji zamówienia będzie przekraczał powyższą datę nie będą rozpatrywane.

- Opis sposobu przygotowania ofert, miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ogłoszenie o zamówieniu dostępne jest w wersji elektronicznej na stronie www.pawotex.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie firmy Paweł Cendrowicz, Wojciech Janas Spółka Jawna PAWOTEX, 93 - 492 Łódź, ul.Pokładowa 17

  - Oferty (zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1) należy składać w formie elektronicznej na adres: pawotex@pawotex.pl lub w formie pisemnej w siedzibie zamawiającego: 93 - 492 Łódź, ul.Pokładowa 17

  - Termin składania ofert upływa w dniu 15.10.2014r.

  - Oferta złożona po terminie składania ofert nie będzie rozpatrywana.

  - Powiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty ukaże się na stronie www.pawotex.pl oraz w siedzibie firmy Paweł Cendrowicz, Wojciech Janas Spółka Jawna PAWOTEX w dniu 16.10.2014r.

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonywania zamówienia

- dysponują niezbędnym potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia

- dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Przesłanie oferty w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie o zamówieniu jest jednoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że oferent spełnia powyższe kryteria.

- Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.